| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель проектно-экспертного офиса - заместитель директора центра технологического развития ПАО «Татнефть» ________________ И.Д. Фаткуллин «____» __________________ 2024 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления добычи нефти и газа ДДНГ СП «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» ________________ Р.Н. Ахмадиев «____» _________________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка и изготовление стеклопластиковых (композитных) НКТ термостойких»

###### Наименование, шифр работы, основание, исполнитель и сроки выполнения

  - Наименование работы: разработка и изготовление стеклопластиковых (композитных) НКТ термостойких (СП НКТ Т)».

  - Шифр работы: «СП НКТ T».

  - Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

  - Поставщик/Исполнитель: по результатам конкурса или маркетинговых исследований

  - Соисполнитель: при необходимости.

  - Бизнес-вызов: снижение эксплуатационных затрат на механизированный подъем.

  - Технологический вызов: поиск технических решений, обеспечивающих возможность внедрения СП НКТ на скважинах, осложненных высоковязкой продукцией и образованием водонефтяных эмульсий (ВНЭ), при проведении тепловых обработок и углублении подвесок.

  - Сроки выполнения: на договорных основаниях.

###### Краткая аннотация: предлагается решить проблему повышения термостойкости существующих стеклопластиковых НКТ для обеспечения возможности применения тепловых обработок (паром, горячей водой, нефтью и т.п.).

###### Цель выполнения работы, наименование, назначение и обозначение изделия

  - Цель выполнения работы – разработать и изготовить в рамках НИОКР и поставить на ОПР опытные образцы СП НКТ Т, отвечающие заданным требованиям.

  - Назначение – повышение термостойкости стеклопластиковых НКТ с сохранением общих преимуществ стеклопластика (инертности к коррозионно-агрессивным компонентам (кислотам, солям, щелочам, сероводороду и кислородсодержащим соединениям), отсутствия процессов коррозии).

  - Обозначение изделия – стеклопластиковая насосно-компрессорная труба термостойкая (СП НКТ Т).

###### Предполагаемое содержание работы:

###### Основные этапы в случае организации НИОКР:

- заключение договора;

- разработка (моделирование) вариантов технологических решений;

- выбор оптимальных технологических решений;

- разработка технического задания (ТЗ), программы и методики испытаний (ПиМ) и технических условий на изготовление опытного образца;

- монтажные и пусконаладочные работы;

- изготовление опытного образца;

- разработка и согласование с заказчиком руководства по эксплуатации;

- проведение предварительных (стендовых) испытаний опытных образцов (с моделированием влияния температуры, давления и нагрузок) с последующим анализом результатов и доработкой (при необходимости);

- опытно-промысловые испытания (ОПИ);

- доработка изделия по результатам ОПИ;

- анализ результатов ОПИ и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

###### Основные этапы в случае поставки для ОПИ:

###### заключение договора;

###### поставка СП НКТ Т;

###### анализ результатов ОПИ и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

###### Технические требования к изделию

  - СП НКТ Т в части, не регламентированной настоящим техническим заданием, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53201-2023 «Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия» и СТО ИНТИ S.70.4-2022 «Стеклопластиковые линейные, насосно-компрессорные и обсадные трубы».

  - Кроме требований п. 5.1. СП НКТ Т должны обеспечивать безаварийную эксплуатацию с постоянными или периодическими тепловыми обработками в течение заявленного в ТУ 22.21.21-001-30372160-2016 срока службы (не менее 50 лет для соединений 8RD, не менее 20 лет для соединений 2-4RD+O-ring).

  - Условия эксплуатации СП НКТ Т:

- выдерживаемая температура: до 250 ºС;

- периодичность тепловых обработок: периодическая (от 1 раз/мес. до 3 раз/мес. длительностью до 3 часов) или постоянная;

- темп набора кривизны: до 5º на 10 м;

- страгивающая нагрузка: до 27 т;

- глубина спуска в воздухе: до 2000 м;

- рабочее давление: не менее 21 МПа (210 атм);

- максимальный наружный габарит муфты не более 128 мм.

  - Дополнительные требования к внутренней поверхности СП НКТ Т:

- коэффициент шероховатости 0,0015-0,0105 мм.

- Общие требования к изделию:

Поставщик/исполнитель должен гарантировать, что поставляемый товар, его качество и безопасность соответствует требованиям государственных и национальных стандартов Российской Федерации, санитарных норм и правил, гигиенических требований и иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в отношении данного вида товара. Страна изготовитель РФ Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемое изделие, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя.

- Область применения: добывающие скважины ПАО «Татнефть», осложненные асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО) и ВНЭ.

- Ожидаемые результаты от использования результатов работы:

  - Сокращение ремонтов скважин по причине разгерметизации НКТ.

  - Сокращение периодичности тепловых обработок/обработок хим.реагентами против АСПО/ВНЭ (при условии достижения п.5.4).

- Информация о возможности создания НМА: оформление патента на изобретение или полезной модели (в случае организации НИОКР).